## Slide 1: Trabajo Fin de Grado Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica
Localización de productos en entorno comercial mediante códigos de barras usando un robot móvil
Autor: Juan de Dios Herrera Hurtado
Tutor: Miguel Ángel Ridao Carlini
Dpto. de Ingeniería de Sistemas y Automática
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Universidad de Sevilla
Sevilla, 2023

## Slide 2: Comentarios previos
Dificultad para llevar el robot a un comercio real
Proyecto acordado entre empresa Tier1 y la ETSI (continuación)

## Slide 3: Información previa con la que cuenta el sistema
Mapa del comercio → posición actual del robot
Producto | Código
WiPP Express | 8412345678905
Dixan | 4871258934895
… | …
1)
2)
Listado producto - código guardado en memoria
[1]

## Slide 4: Descripción del problema
Algoritmo
Imagen de la estantería del comercio
Coordenadas (x, y, z) de los productos identificados en la imagen
Algoritmo
Ejemplo
Producto | Coordenadas (x, y, z)
WiPP Express | (10000, 12500, 3000)
Dixan | (10000, 12500, 2000)
… | …

## Slide 5: Objetivos del proyecto
Objetivo 1: aplicación en entorno comercial real
Objetivo 2: reducir el número de falsos positivos
[1]

## Slide 6: Toma de las imágenes (I): posición del móvil
Posición vertical
Posición horizontal

## Slide 7: Toma de las imágenes (II): zoom de la cámara del móvil
Foto estantería completa
Foto zoom digital con mala calidad a código
Zoom digital
Primera imagen
Estanterías
d1
d2
Emulación del zoom
d1 > d2

## Slide 8: Toma de las imágenes (III): altura e inclinación del móvil
Móvil
Códigos de barras
Altura media de las bandas
90º
d
d

## Slide 9: Toma de las imágenes (IV): bandas cerca de los límites de la imagen
d1
d2
d3
d4
d1 = d2 = d3 = d4

## Slide 10: Suposiciones realizadas
Bandas equidistantes
Bandas cerca de los límites de las imágenes
Número de bandas a identificar conocido
Condiciones de luz adecuadas
Códigos de barras del mismo tamaño

## Slide 11: Etapas del algoritmo
Identificación de las bandas horizontales
Zoom hacia cada una de las bandas identificadas
Identificación de los potenciales códigos de barras
Imagen de la estantería
Altura de las bandas
Imagen del barrido de una banda
Coordenadas (x, y) en la imagen de los posibles códigos de barras
Zoom hacia los posibles códigos de barras
Algoritmo de decodificación
Imagen de un posible código de barras
Coordenadas en el mapa de los códigos de barras
Secuencia del código si lo era y asignación de sus coordenadas (x, y, z) en el mapa
Imagen de un posible código de barras

## Slide 12: Identificación de las bandas horizontales
Sí
No
Modificación del vector de aprendizaje
¿Primera iteración?
Fase de aprendizaje
Obtención del ancho de las parejas
Completar bandas a medias
Relleno con bandas artificiales
Fin del algoritmo
Eliminación de bandas en zona de productos
Emparejamiento de líneas
Ordenamiento de las líneas definitivas
Selección de líneas definitivas
Búsqueda de líneas horizontales por transformada de Hough
División de la imagen en franjas
Configuración de los parámetros según el número de bandas
Lectura del número de bandas a identificar y de la imagen
Comienzo del algoritmo

## Slide 13: Lectura del número de bandas a identificar
Número de bandas a identificar
Configuración de los parámetros según el número de bandas
separacion
separacion2
separacion3
distancia_eliminar
¿Número de bandas a identificar?
2
3
4
Valores A
Valores C
Valores B
Etapa 1

## Slide 14: División de la imagen en franjas
Etapa 1
=
Franja 1
Franja 3
Franja 2

## Slide 15: Búsqueda de líneas horizontales por transformada de Hough (I): operador Canny
Etapa 1
Operador Canny

## Slide 16: Búsqueda de líneas horizontales por transformada de Hough (II): caso para una línea horizontal
Etapa 1
Y
X
θ
* La recta normal coincide con el eje Y
Línea horizontal que se pretende detectar
ρ
Transformada de Hough aplicada a una línea horizontal
(ρ,θ)
En nuestro caso son 90º ± 2,5º
Coincide con la altura de la línea en la imagen

## Slide 18: Búsqueda de líneas horizontales por transformada de Hough (II)
Etapa 1
Transforma de Hough aplicada a la imagen completa
Transforma de Hough aplicada a cada franja
Transforma de Hough x 1
Transforma de Hough x 3

## Slide 19: Selección de líneas definitivas
Etapa 1
Todas las líneas detectadas
Líneas definitivas seleccionadas

## Slide 20: Ordenamiento de las líneas definitivas
Etapa 1

## Slide 21: Zoom hacia cada una de las bandas identificadas

## Slide 22: Identificación de los potenciales códigos de barras

## Slide 23: Zoom hacia los posibles códigos de barras

## Slide 24: Algoritmo de decodificación

## Slide 25: HACER VÍDEOS DE DEMOSTRACIÓN

## Slide 26: Bibliografía
[1] P. T. Macías Roselló, «Robot móvil con ros para la lectura de códigos de barras mediante zoom óptico en un entorno comercial. Dirigido por Miguel Angel Ridao Carlini,» 2021.