## Slide 1: Trabajo Fin de Grado Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica
Localización de productos en entorno comercial mediante códigos de barras usando un robot móvil
Autor: Juan de Dios Herrera Hurtado
Tutor: Miguel Ángel Ridao Carlini
Dpto. de Ingeniería de Sistemas y Automática
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Universidad de Sevilla
Sevilla, 2023

## Slide 2: Comentarios previos
Dificultad para llevar el robot a un comercio real
Proyecto acordado entre empresa Tier1 y la ETSI (continuación)
[1]
[2]
[3]

## Slide 3: Información previa con la que cuenta el sistema
Mapa del comercio → posición actual del robot
Producto | Código
WiPP Express | 8412345678905
Dixan | 4871258934895
… | …
1)
2)
Listado producto - código guardado en memoria
[4]

## Slide 4: Descripción del problema
Algoritmo
Imagen de la estantería del comercio
Coordenadas (x, y, z) de los productos identificados en la imagen
Algoritmo
Ejemplo
Producto | Coordenadas (x, y, z)
WiPP Express | (10000, 12500, 3000)
Dixan | (10000, 12500, 2000)
… | …

## Slide 5: Objetivos del proyecto
Objetivo 1: aplicación en entorno comercial real
Objetivo 2: reducir el número de falsos positivos
[4]

## Slide 6: Toma de las imágenes (I): zoom de la cámara del móvil
Zoom digital
Primera imagen
Estanterías
d1
d2
Emulación del zoom óptico
d1 > d2

## Slide 7: Toma de las imágenes (II): zoom de la cámara del móvil
Zoom digital de la cámara del móvil
Emulación del zoom óptico

## Slide 8: Toma de las imágenes (III): altura e inclinación del móvil
Móvil
Códigos de barras
Altura media de las bandas
90º
d
d

## Slide 9: Suposiciones realizadas
Bandas equidistantes
Número de bandas a identificar conocido
Condiciones de luz adecuadas
Códigos de barras del mismo tamaño

## Slide 10: Etapas del algoritmo
Identificación de las bandas horizontales
Zoom hacia cada una de las bandas identificadas
Identificación de los potenciales códigos de barras
Imagen de la estantería
Altura de las bandas
Imagen del barrido de una banda
Coordenadas (x, y) en la imagen de los posibles códigos de barras
Zoom hacia los posibles códigos de barras
Algoritmo de decodificación
Imagen de un posible código de barras
Coordenadas en el mapa de los códigos de barras
Secuencia del código si lo era y asignación de sus coordenadas (x, y, z) en el mapa
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5

## Slide 11: Objetivo de la etapa 1

## Slide 12: Identificación de las bandas horizontales
Sí
No
Modificación del vector de aprendizaje
¿Primera iteración?
Fase de aprendizaje
Obtención del ancho de las parejas
Completar bandas a medias
Relleno con bandas artificiales
Fin del algoritmo
Eliminación de bandas en zona de productos
Emparejamiento de líneas
Ordenamiento de las líneas definitivas
Selección de líneas definitivas
Búsqueda de líneas horizontales por transformada de Hough
División de la imagen en franjas
Configuración de los parámetros según el número de bandas
Lectura del número de bandas a identificar
Comienzo del algoritmo
Etapa 1

## Slide 13: Lectura del número de bandas a identificar
Número de bandas a identificar
Configuración de los parámetros según el número de bandas
separacion
separacion2
separacion3
distancia_eliminar
¿Número de bandas a identificar?
2
3
4
Valores A
Valores C
Valores B
Etapa 1

## Slide 14: División de la imagen en franjas
Etapa 1
=
Franja 1
Franja 3
Franja 2
Ejemplo para 3 bandas

## Slide 15: Búsqueda de líneas horizontales por transformada de Hough (I): caso para una línea horizontal
Etapa 1
Y
X
θ
* La recta normal coincide con el eje Y
Línea horizontal que se pretende detectar
ρ
Transformada de Hough aplicada a una línea horizontal
(ρ,θ)
En nuestro caso son 90º ± 2,5º
Coincide con la altura de la línea en la imagen

## Slide 16: Búsqueda de líneas horizontales por transformada de Hough (II): aplicada a la imagen completa directamente
Transformada de Hough
ρ = 1 (resolución)
θ = 90º ± 2,5º
Etapa 1
Transforma de Hough x 3
Transforma de Hough aplicada a cada franja

## Slide 17: Selección de líneas definitivas
Etapa 1
Todas las líneas detectadas
Líneas definitivas seleccionadas
separacion (3 bandas) = 150

## Slide 18: Ordenamiento de las líneas definitivas
Etapa 1
ρ (píxeles) | Θ (radianes)
2300 | 1,579
250 | 1,562
1450 | 1,562
Ordenamiento de líneas
ρ (píxeles) | Θ (radianes)
250 | 1,562
1450 | 1,562
2300 | 1,579
Tabla con las parejas desordenadas
Tabla con las parejas ordenadas
Posición 0
Posición 1
Posición 2
Posición 3
.
.
.

## Slide 19: Emparejamiento de líneas (I): formación de las parejas
Etapa 1
ρ (píxeles)
438
590
1338
1704
2300
2656
Vector de alturas ordenadas
Ejemplo para 3 bandas
vector_mascara = [[438, 590], [2300, 2656]]
vector_desechadas = [1338, 1704]

## Slide 20: Emparejamiento de líneas (II): creación máscara
Etapa 1
vector_mascara = [[438,590], [2300,2656]]
Creación máscara
438 - 20
590 + 20
2300 - 20
2656 + 20

## Slide 21: Eliminación de bandas en zona de productos (I)
Si d < distancia_eliminar → Se elimina la banda 2
Eliminación de bandas en productos
d
Banda 1
Banda 2
Banda 3
Etapa 1

## Slide 22: Eliminación de bandas en zona de productos (II): ¿por qué eliminamos la banda de abajo?
Etapa 1

## Slide 23: Fase de aprendizaje (I): añadir parejas completas
Etapa 1
vector_mascara = [[209, 564], [1312, 1644], [2302, 2575]]
vector_aprendizaje = [[438, 590], [1370, 1622], [2300, 2656]]
Número de pareja | vector_mascara | vector_aprendizaje | vector_desechadas
1 | 209 | 438 | 
 | 564 | 590 | 
2 | 1312 | 1370 | 
 | 1644 | 1622 | 
3 | 2302 | 2300 | 
 | 2575 | 2656 | 
vector_mascara_def | vector_desechadas
 | 209
 | 564
1312 | 
1644 | 
2302 | 
2575 | 
Condición para añadir pareja a máscara definitiva
vector_desechadas = []

## Slide 24: Fase de aprendizaje (II): añadir límites
Etapa 1
vector_mascara = [[209, 564], [1312, 1644], [2302, 2575]]
vector_aprendizaje = [[438, 590], [1370, 1622], [2300, 2656]]
Número de pareja | vector_aprendizaje | vector_desechadas
1 | 438 | 209
 | 590 | 564
2 | 1370 | 
 | 1622 | 
3 | 2300 | 
 | 2656 | 
Número de pareja | vector_mascara_def
1 | 0
 | 564
2 | 1312
 | 1644
3 | 2302
 | 2575
ó
Condición para añadir límite a máscara definitiva
vector_desechadas = [209, 564]

## Slide 25: Obtención del ancho de las parejas
Número de pareja | vector_mascara
1 | 0
 | 564
2 | 1312
 | 1644
3 | 2302
 | 2575
Ancho 1 = 332
Ancho 2 = 273
Completar bandas a medias
Número de pareja | vector_mascara
1 | 0
 | 564
2 | 1312
 | 1644
3 | 2302
 | 2575
Ancho = 332
Número de pareja | vector_mascara
1 | 232
 | 564
2 | 1312
 | 1644
3 | 2302
 | 2575
Etapa 1

## Slide 26: Relleno con bandas artificiales
Etapa 1
Altura media 1
Altura media 2
Relleno con bandas artificiales
S - 50
S + 50

## Slide 27: Resultado final tras aplicar la máscara de la etapa 1
Etapa 1

## Slide 28: Zoom hacia cada una de las bandas identificadas (I)
Etapa 2

## Slide 29: Zoom hacia cada una de las bandas identificadas (II)
Etapa 2

## Slide 30: Zoom hacia cada una de las bandas identificadas (III)
Etapa 2

## Slide 31: Zoom hacia cada una de las bandas identificadas (IV)
Etapa 2

## Slide 32: Zoom hacia cada una de las bandas identificadas (V)
Etapa 2
Zoom

## Slide 33: Objetivo de la etapa 3

## Slide 34: Identificación de los potenciales códigos de barras
Binarización
Cierre
Apertura
Etiquetado
Eliminación de etiquetas según su área
Fin del algoritmo
Comienzo del algoritmo
Búsqueda de líneas horizontales por transformada de Hough
Selección de líneas definitivas
Ordenamiento de las líneas definitivas
Eliminación de líneas según su altura
Identificación de la banda
Cálculo de gradientes
Binarización
Dilatado
Conversión de RGB a escala de grises
Etapa 3

## Slide 35: Búsqueda de líneas horizontales por transformada de Hough
Etapa 3
Transformada de Hough
ρ = 1 (resolución)
θ = 90º ± 2,5º

## Slide 36: Selección de líneas definitivas
Etapa 3

## Slide 37: Ordenamiento, eliminación de las líneas según su altura e identificación de la banda
Etapa 3
Vector alturas ordenadas = [619, 1315, 2050]
0
850
2150
3000
Vector alturas filtradas = [1315, 2050]
Condición para eliminar una línea por su altura

## Slide 38: Conversión a escala de grises
Etapa 3
RGB / Escala de grises
Banda identificada
Imagen en escala de grises

## Slide 39: Cálculo de gradientes y binarización
Etapa 3
Valores
Valores
Imagen binaria
Imagen en escala de grises

## Slide 40: Cierre
Cierre
Etapa 3

## Slide 41: Apertura
Apertura
Etapa 3

## Slide 42: Etiquetado y eliminación de etiquetas según su área
Etiquetado y filtro según el área
Etapa 3
Condición para eliminar una etiqueta
Área etiqueta 1 = 2610
Área etiqueta 2 = 52563
Área etiqueta 3 = 18194
Área etiqueta 4 = 43662
Área etiqueta 2 = 52563
Área etiqueta 4 = 43662

## Slide 43: Dilatado
Dilatado
Etapa 3

## Slide 44: Resultado final tras aplicar la máscara
Etapa 3

## Slide 45: Zoom hacia los posibles códigos de barras
Etapa 4
Zoom

## Slide 46: Algoritmo de decodificación (I)
Etapa 5
Detector de código de barras de OpenCV

## Slide 47: Algoritmo de decodificación (II): asignación de las coordenadas (x, y ,z) del producto en el mapa previamente calculado
Etapa 5
Estantería
Robot
Códigos de barras 1
Posición 1
Posición 2
Avanza el robot
Robot
Códigos de barras 2

## Slide 48: Resultados obtenidos (I): etapa 1
Secuencia | Número de bandas | Comercio 1 | Comercio 2
1 | 2 | 16.67 % | 83.33 %
2 |  | 0.00 % | 66.67 %
1 | 3 | 100.00 % | 66.67 %
2 |  | 44.44 % | 77.78 %
3 |  | 77.78 % | -
1 | 4 | 41.67 % | 0.00 %
Porcentaje de aciertos
Secuencia | Número de bandas | Comercio 1 | Comercio 2
1 | 2 | 1.67 segundos | 0.90 segundos
2 |  | 1.50 segundos | 1.61 segundos
1 | 3 | 2.07 segundos | 1.54 segundos
2 |  | 1.53 segundos | 1.54 segundos
3 |  | 1.76 segundos | -
1 | 4 | 2.03 segundos | 1.77 segundos
Tiempo de ejecución
· 100
Número de imágenes bajo
Mayor porcentaje de acierto → mayor tiempo de ejecución

## Slide 49: Resultados obtenidos (II): etapa 3
Porcentaje de aciertos
Tiempo de ejecución
Posibilidad de fallo si no se detecta la banda correctamente
Imagen | Tiempo de ejecución (segundos) | Número de códigos de barras
1 | 0.61 | 2
2 | 0.75 | 3
3 | 0.79 | 3
4 | 0.58 | 1
Imagen | Porcentaje de aciertos
1 | 100 %
2 | 100 %
3 | 100 %
4 | 100 %

## Slide 50: Resultados obtenidos (III): etapa 5
Efectividad del algoritmo
Tiempo de ejecución
Número de imagen | Tiempo de ejecución (segundos)
1 | 0.026
2 | 0.025
3 | 0.025
4 | 0.025
Necesita imágenes muy nítidas
Barcode detector de OpenCV

## Slide 51: Conclusiones
Objetivo 1: aplicación en entorno comercial real
  No se ha llegado a probar el algoritmo en el robot real
  Aunque el algoritmo puede ofrecer resultados muy buenos en entornos reales donde los problemas y complejidades que el algoritmo debe atajar son numerosos
Objetivo 2: reducir el número de falsos positivos
  Se ha cumplido gracias al umbral del número de píxeles aplicado a las etiquetas en la etapa 3

## Slide 52: HACER PRUEBAS DE DEMOSTRACIÓN

## Slide 53: Bibliografía
[1] Web Tier1, [En línea]. [Último acceso: 2023]. Disponible en: https://www.tier1.es/es/web/guest.
[2] Web Unsplash, [En línea]. [Último acceso: 2023]. Disponible en: https://unsplash.com/es/s/fotos/supermercado.
[3] Web Wikipedia <<TurtleBot 2>>, [En línea]. [Último acceso: 2023]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:TurtleBot_2.png.
[4] P. T. Macías Roselló, «Robot móvil con ros para la lectura de códigos de barras mediante zoom óptico en un entorno comercial. Dirigido por Miguel Ángel Ridao Carlini,» 2021.
[5] Web Axis Communications, [En línea]. [Último acceso: 2023]. Disponible en: https://www.axis.com/es-es/products/axis-m5054/support.